## Slide 1: 7.8 实例分析
案例中的部分代码仍使用 spark.mllib / RDD 风格 API
如果在 Spark 4.x 中新建项目
Notes: 本节保留两个案例：一个围绕推荐系统，一个围绕分类问题。需要注意，案例中的部分代码仍使用 spark.mllib / RDD 风格 API，目的是帮助读者理解历史写法和存量系统。如果在 Spark 4.x 中新建项目，应优先选择 spark.ml、DataFrame 和 Pipeline 的等价实现。 接下来会依次看 实例分析、预测用户偏好，以及 分析飞行延误，后面的实现和案例都会沿着这条线继续展开。

## Slide 2: 7.8.1 预测用户偏好（1/2）
兼容性说明：适合说明矩阵分解与旧项目代码结构
保留下面的写法，是为了帮助读者识别历史推荐系统代码最常见的组织方式
这个案例其实可以拆成四步，先把用户 - 物品交互整理成可训练的数据集
用电影推荐说明协同过滤
Notes: 这一页会把 兼容性说明：适合说明矩阵分解与旧项目代码结构、保留下面的写法，是为了帮助读者识别历史推荐系统代码最常见的组织方式 和 这个案例其实可以拆成四步，先把用户 - 物品交互整理成可训练的数据集 串成一条完整流程。讲的时候重点说明每一步接在前一步后面，分别解决了什么问题。

## Slide 3: 7.8.1 预测用户偏好（2/2）
一个表示用户在若干潜在因子上的偏好强度
图例 7‑10 交替最小二乘法
ALS 是一种迭代优化算法
重点可以放在三件事上，评分数据如何组织、训练集与测试集如何拆分
Notes: ALS 的核心思路，是把原始的稀疏评分矩阵分解成两个更低维的稠密矩阵：一个表示用户在若干潜在因子上的偏好强度，另一个表示项目在同一组潜在因子上的表现。用户和项目在这些潜在因子上的匹配程度，决定了模型给出的预测评分。图例 7‑10 展示了这种“把用户兴趣和项目属性投影到同一潜在空间”的直观理解。
训练时，它会先固定用户因子，更新项目因子。
再固定项目因子，更新用户因子，如此交替进行，直到损失函数收敛或达到迭代上限。对于推荐问题，这种方法的优点在于能够较好地处理评分矩阵的稀疏性，并且天然适合并行化，因此长期都是分布式推荐系统里的经典方案。阅读下面的历史示例时，重点可以放在三件事上：评分数据如何组织、训练集与测试集如何拆分，以及模型如何从用户 - 物品交互中学习出潜在偏好结构。

## Slide 4: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（1/10）
先对照代码理解 图例 7‑11 机器学习的工作流程 的执行步骤
把原始数据从存储读入 Spark
片段 1
scala> import org.apache.spark.mllib.recommendation.{ ALS, MatrixFactorizationModel, Rating } import org.apache.spark.mllib.recommendation.{ALS, MatrixFactorizationModel, Rating}
片段 2
scala> val ratingText = sc.textFile("/data/ratings.dat") ratingText: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = /root/data/ratings.dat MapPartitionsRDD[1] at textFile at \<console\>:25 scala> ratingText.take(2) res3: Array[String] = Array(1::1193::5::978300760, 1::661::3::978302109)
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。
这一句是在确定输入边界。讲的时候要说明数据来自哪里、现在进入了什么抽象对象，以及后面的转换是围绕哪个数据集继续推进的。

## Slide 5: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（2/10）
用 map 把输入转换成后续要处理的结构
scala> def parseRating(str: String): Rating = { | val fields = str.split("::") | Rating(fields(0).toInt, fields(1).toInt, fields(2).toDouble) | } parseRating: (str: String)org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating scala> val ratingsRDD = ratingText.map(parseRating).cache() ratingsRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating] = MapPartitionsRDD[2] at map at \<console\>:29
Notes: map 的作用是保持数据条数大体不变，但把每条记录改造成更适合后续计算的形式。讲的时候要点出转换前后的结构差异。

## Slide 6: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（3/10）
把中间结果缓存起来避免重复计算
scala> val splits = ratingsRDD.randomSplit(Array(0.8, 0.2), 0L) splits: Array[org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating]] = Array(MapPartitionsRDD[3] at randomSplit at \<console\>:31, MapPartitionsRDD[4] at randomSplit at \<console\>:31) scala> val trainingRatingsRDD = splits(0).cache() trainingRatingsRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating] = MapPartitionsRDD[3] at randomSplit at \<console\>:31 scala> val testRatingsRDD = splits(1).cache() testRatingsRDD: // ...
Notes: 这一句通常出现在同一份中间数据要被多次复用的时候。它的价值不在语法本身，而在于用空间换时间，减少重复执行前面的算子链。

## Slide 7: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（4/10）
先对照代码理解 regParam
先对照代码理解 模型训练好以后
片段 1
scala> val model = ALS.train(trainingRatingsRDD, 10, 20) model: org.apache.spark.mllib.recommendation.MatrixFactorizationModel = <org.apache.spark.mllib.recommendation.MatrixFactorizationModel@6f2f9ba4>
片段 2
scala> val testUserProductRDD = testRatingsRDD.map { | case Rating(user, product, rating) => (user, product) | } testUserProductRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[(Int, Int)] = MapPartitionsRDD[392] at map at \<console\>:35
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。
讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 8: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（5/10）
先对照代码理解 接着调用 model.predict()
先对照代码理解 为了把预测值和真实值一一对齐
片段 1
scala> val predictionsForTestRDD = model.predict(testUserProductRDD) prdictionsForTestRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating] = MapPartitionsRDD[401] at map at MatrixFactorizationModel.scala:140
片段 2
scala>val predictionsKeyedByUserProductRDD = predictionsForTestRDD.map { | case Rating(user, product, rating) => ((user, product), rating) |} predictionsKeyedByUserProductRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[((Int, Int), Double)] = MapPartitionsRDD[402] at map at \<console\>:43
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。
讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 9: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（6/10）
先对照代码理解 为比较准备测试数据： 的执行步骤
scala>val testKeyedByUserProductRDD = testRatingsRDD.map { | case Rating(user, product, rating) => ((user, product), rating) |} testKeyedByUserProductRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[((Int, Int), Double)] = MapPartitionsRDD[403] at map at \<console\>:35
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 10: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（7/10）
把不同来源的数据按关联键接起来
scala>val testAndPredictionsJoinedRDD = testKeyedByUserProductRDD.join(predictionsKeyedByUserProductRDD) testAndPredictionsJoinedRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[((Int, Int), (Double, Double))] = MapPartitionsRDD[406] at join at \<console\>:47 scala> testAndPredictionsJoinedRDD.take(10).mkString("\n") res5: String = ((233,1265),(4.0,4.460843005222394)) ((1308,1042),(4.0,3.1014835510132865)) ((5686,2967),(1.0,2.103888739955093)) ((4447,1100),(1.0,1.4102976702457886)) ((2131,512),(2.0,3.111590795245745)) // ...
Notes: 连接操作的关键在于主键、外键和连接条件。讲的时候要说清楚两边各提供什么信息，以及接起来以后想补足哪部分业务语义。

## Slide 11: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（8/10）
先对照代码理解 除了看整体误差
scala> val falsePositives = testAndPredictionsJoinedRDD.filter { case ((user, product), (ratingT, ratingP)) => (ratingT <= 1 && ratingP >= 4) } falsePositives: org.apache.spark.rdd.RDD[((Int, Int), (Double, Double))] = MapPartitionsRDD[409] at filter at \<console\>:49 scala> falsePositives.take(2) res6: Array[((Int, Int), (Double, Double))] = Array(((1038,3545),(1.0,4.64155564571005)), ((5878,2875),(1.0,4.1482372423348295)))
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 12: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（9/10）
说明模型给出的评分越接近真实评分。 的执行步骤
scala> val meanAbsoluteError = testAndPredictionsJoinedRDD.map { | case ((user, product), (testRating, predRating)) => | val err = (testRating - predRating) | Math.abs(err) | }.mean() meanAbsoluteError: Double = 0.6895645970856591
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 13: 7.8.1 预测用户偏好：代码片段（10/10）
先构造一个用于演示的并行数据集
scala> val newRatingsRDD=sc.parallelize(Array(Rating(0,260,4),Rating(0,1,3))) newRatingsRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating] = ParallelCollectionRDD[413] at parallelize at \<console\>:25 scala> val unionRatingsRDD = ratingsRDD.union(newRatingsRDD) unionRatingsRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.recommendation.Rating] = UnionRDD[414] at union at \<console\>:33 scala> val model = new ALS().setRank(20).setIterations(10).run(unionRatingsRDD) // ...
Notes: 这里没有从外部读数据，而是直接在程序里构造样例集合。它的目的通常是先把算子链路讲清楚，再替换成真实数据源。

## Slide 14: 7.8.1 预测用户偏好：图示（1）
Notes: ALS 的核心思路，是把原始的稀疏评分矩阵分解成两个更低维的稠密矩阵：一个表示用户在若干潜在因子上的偏好强度，另一个表示项目在同一组潜在因子上的表现。用户和项目在这些潜在因子上的匹配程度，决定了模型给出的预测评分。图例 7‑10 展示了这种“把用户兴趣和项目属性投影到同一潜在空间”的直观理解。

## Slide 15: 7.8.1 预测用户偏好：图示（2）
Notes: 下图概括了这个案例的基本流程：先加载评分数据并整理成 ALS 可接受的输入格式，再拆分训练集与测试集，接着训练矩阵分解模型，最后用测试数据评估预测效果。下面先从读取 ratings.dat 开始，其中每一行都包含用户 ID、电影 ID、评分和时间戳。

## Slide 16: 7.8.2 分析飞行延误（1/2）
兼容性说明：用于解释历史代码和算法参数
主要是为了帮助你在存量项目中读懂特征准备
这个案例使用的是航班信息数据集
表格 7‑3 数据描述
Notes: 这一页会把 兼容性说明：用于解释历史代码和算法参数、主要是为了帮助你在存量项目中读懂特征准备 和 这个案例使用的是航班信息数据集 串成一条完整流程。讲的时候重点说明每一步接在前一步后面，分别解决了什么问题。

## Slide 17: 7.8.2 分析飞行延误（2/2）
这个任务的目标是预测航班是否会明显延误
导入需要的软件包
代码 7‑68
先定义一个 Flight case class，对应 CSV 里的一行航班记录
Notes: 这里把“延误 40 分钟以上”记为 Yes，否则记为 No。训练时使用的特征包括日期、星期、计划起降时间、承运人、计划飞行时长以及起降机场等字段，本质上是在做一个典型的表格二分类问题。下面先从 CSV 加载并解析数据。

## Slide 18: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（1/11）
先对照代码理解 导入需要的软件包： 的执行步骤
scala> import org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint import org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint scala> import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors scala> import org.apache.spark.mllib.tree.DecisionTree import org.apache.spark.mllib.tree.DecisionTree scala> import org.apache.spark.mllib.tree.model.DecisionTreeModel import org.apache.spark.mllib.tree.model.DecisionTreeModel scala> import org.apache.spark.mllib.util.MLUtils import org.apache.spark.mllib.util.MLUtils
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 19: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（2/11）
先对照代码理解 先定义一个 Flight case class
先对照代码理解 // function to parse input
片段 1
scala> case class Flight(dofM: String, dofW: String, carrier: String, tailnum: String, flnum: Int, org_id: String, origin: String, dest_id: String, dest: String, crsdeptime: Double, deptime: Double, depdelaymins: Double, crsarrtime: Double, arrtime: Double, arrdelay: Double, crselapsedtime: Double, dist: Int) defined class Flight
片段 2
scala> def parseFlight(str: String): Flight = { | val line = str.split(",") | Flight(line(0), line(1), line(2), line(3), line(4).toInt, line(5), line(6), line(7), line(8), line(9).toDouble, line(10).toDouble, line(11).toDouble, line(12).toDouble, line(13).toDouble, // ...
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。
讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 20: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（3/11）
把原始数据从存储读入 Spark
用 map 把输入转换成后续要处理的结构
scala> val textRDD = sc.textFile("/root/data/rita2014jan.csv") textRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = /root/data/rita2014jan.csv MapPartitionsRDD[1] at textFile at \<console\>:29 scala> val flightsRDD = textRDD.map(parseFlight).cache() flightsRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[Flight] = MapPartitionsRDD[2] at map at \<console\>:35 scala> flightsRDD.first() res0: Flight = Flight(1,3,AA,N338AA,1,12478,JFK,12892,LAX,900.0,914.0,14.0,1225.0,1238.0,13.0,385.0,2475)
Notes: 这一句是在确定输入边界。讲的时候要说明数据来自哪里、现在进入了什么抽象对象，以及后面的转换是围绕哪个数据集继续推进的。
map 的作用是保持数据条数大体不变，但把每条记录改造成更适合后续计算的形式。讲的时候要点出转换前后的结构差异。

## Slide 21: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（4/11）
用 map 把输入转换成后续要处理的结构
scala> var carrierMap: Map[String, Int] = Map() carrierMap: Map[String,Int] = Map() scala> var index: Int = 0 index: Int = 0 scala> flightsRDD.map(flight => flight.carrier).distinct.collect.foreach(x => { carrierMap += (x -> index); index += 1 }) scala> carrierMap.toString res2: String = Map(DL -> 5, F9 -> 10, US -> 9, OO -> 2, B6 -> 0, AA -> 6, EV -> 12, FL -> 1, UA -> 4, MQ -> 8, WN -> 13, AS -> 3, VX -> 7, HA -> 11) // ...
Notes: map 的作用是保持数据条数大体不变，但把每条记录改造成更适合后续计算的形式。讲的时候要点出转换前后的结构差异。

## Slide 22: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（5/11）
用 map 把输入转换成后续要处理的结构
scala> val mlprep = flightsRDD.map(flight => { | val monthday = flight.dofM.toInt - 1 // category | val weekday = flight.dofW.toInt - 1 // category | val crsdeptime1 = flight.crsdeptime.toInt | val crsarrtime1 = flight.crsarrtime.toInt | val carrier1 = carrierMap(flight.carrier) // category | val crselapsedtime1 = flight.crselapsedtime.toDouble | val origin1 = originMap(flight.origin) // category | val dest1 = destMap(flight.dest) // category | val delayed = if (flight.depdelaymins.toDouble > 40) 1.0 else 0.0 | Array(delayed.toDouble, monthday.toDouble, weekday.toDouble, // ...
Notes: map 的作用是保持数据条数大体不变，但把每条记录改造成更适合后续计算的形式。讲的时候要点出转换前后的结构差异。

## Slide 23: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（6/11）
用 map 把输入转换成后续要处理的结构
scala> val mldata = mlprep.map(x => LabeledPoint(x(0), Vectors.dense(x(1), x(2), x(3), x(4), x(5), x(6), x(7), x(8)))) mldata: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint] = MapPartitionsRDD[29] at map at \<console\>:45 scala> mldata.take(1) res15: Array[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint] = Array((0.0,[0.0,2.0,900.0,1225.0,6.0,385.0,216.0,294.0]))
Notes: map 的作用是保持数据条数大体不变，但把每条记录改造成更适合后续计算的形式。讲的时候要点出转换前后的结构差异。

## Slide 24: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（7/11）
先过滤出真正要参与计算的数据
scala> val mldata0 = mldata.filter(x => x.label == 0).randomSplit(Array(0.85, 0.15))(1) mldata0: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint] = MapPartitionsRDD[32] at randomSplit at \<console\>:47 scala> val mldata1 = mldata.filter(x => x.label != 0) mldata1: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint] = MapPartitionsRDD[33] at filter at \<console\>:47 scala> val mldata2 = mldata0 ++ mldata1 mldata2: // ...
Notes: 这一步是在缩小计算范围。把过滤条件讲清楚，后面聚合出来的结果才能知道是在什么约束下得到的。

## Slide 25: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（8/11）
先对照代码理解 然后再把这个重组后的数据拆成训练集和测试集： 的执行步骤
scala> val splits = mldata2.randomSplit(Array(0.7, 0.3)) splits: Array[org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint]] = Array(MapPartitionsRDD[35] at randomSplit at \<console\>:53, MapPartitionsRDD[36] at randomSplit at \<console\>:53) scala> val (trainingData, testData) = (splits(0), splits(1)) trainingData: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint] = MapPartitionsRDD[35] at randomSplit at \<console\>:53 testData: org.apache.spark.rdd.RDD[org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint] // ...
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 26: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（9/11）
先对照代码理解 先把几个离散特征的取值范围告诉模型
scala> var categoricalFeaturesInfo = Map[Int, Int]() categoricalFeaturesInfo: scala.collection.immutable.Map[Int,Int] = Map() scala> categoricalFeaturesInfo += (0 -> 31) scala> categoricalFeaturesInfo += (1 -> 7) scala> categoricalFeaturesInfo += (4 -> carrierMap.size) scala> categoricalFeaturesInfo += (6 -> originMap.size) scala> categoricalFeaturesInfo += (7 -> destMap.size) scala> val numClasses = 2 numClasses: Int = 2
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 27: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（10/11）
先对照代码理解 再补齐其余训练参数： 的执行步骤
scala> val impurity = "gini" impurity: String = gini scala> val maxDepth = 9 maxDepth: Int = 9 scala> val maxBins = 7000 maxBins: Int = 7000 scala> val model = DecisionTree.trainClassifier(trainingData, numClasses, categoricalFeaturesInfo, | impurity, maxDepth, maxBins) model: org.apache.spark.mllib.tree.model.DecisionTreeModel = DecisionTreeModel classifier of depth 9 with 581 nodes // ...
Notes: 讲这段代码时，先指出输入对象，再说明中间做了哪些转换，最后在哪里触发执行或写出结果。这样听众能把 API 调用和完整处理链对上。

## Slide 28: 7.8.2 分析飞行延误：代码片段（11/11）
在分组后做聚合计算得到指标结果
scala> val labelAndPreds = testData.map { point => | val prediction = model.predict(point.features) | (point.label, prediction) | } labelAndPreds: org.apache.spark.rdd.RDD[(Double, Double)] = MapPartitionsRDD[75] at map at \<console\>:43 scala> labelAndPreds.take(3) res24: Array[(Double, Double)] = Array((0.0,0.0), (0.0,0.0), (0.0,1.0)) scala> val wrongPrediction =(labelAndPreds.filter{ | case (label, prediction) => ( label !=prediction) // ...
Notes: 这里才真正把多条记录压成业务指标。讲解时要说明聚合函数在累加什么、合并什么，以及最终留下来的结果代表什么含义。

## Slide 29: 分析飞行延误：这个案例使用的是航班信息数据集
先辨认表头含义，再看不同项之间的差异
字段名 | 字段描述 | 例子
dOfM(String) | 一个月中的某天 | 1
dOfW (String) | 星期几 | 4
carrier (String) | 运营商代码 | AA
tailNum (String) | 飞机的唯一标识符-尾号 | N787AA
flnum(Int) | 航班号 | 21
org_id(String) | 始发机场编号 | 12478
origin(String) | 始发机场代码 | JFK
dest_id (String) | 目的地机场编号 | 12892
dest (String) | 目的地机场代码 | LAX
crsdeptime(Double) | 预定出发时间 | 900
deptime (Double) | 实际出发时间 | 855
depdelaymins (Double) | 出发延迟分钟 | 0
crsarrtime (Double) | 预定到达时间 | 1230
arrtime (Double) | 实际到达时间 | 1237
arrdelaymins (Double) | 到达延迟分钟 | 7
crselapsedtime (Double) | 经过时间 | 390
dist (Int) | 距离 | 2475
Notes: 对于每一次航班，样本里都记录了日期、承运人、起降机场、计划起降时间、实际起降时间和飞行时长等字段。
先把表头对应的对象和维度说清楚，再指出哪些差异最大，以及这些差异能支持什么判断。